## Slide 1: Времяпролетные камеры (Time-of-flight)
Выполнил: Жернаков Андрей

## Slide 2: История развития Tof-камер
1977 г. – Изобретение первой ToF-камеры в Стэнфордском исследовательском институте;
1997 г. – Первый прототип ТОФ-камеры на основе ПЗС-матрицы.

## Slide 3: Типичное устройство ToF-камеры
Времяпролетная камера состоит из следующих компонентов:
Блок освещения
Оптика
Датчик изображения (матрица)
Электроника
Интерфейс

## Slide 4: Технологии измерения дальности
Измерение прямого времени пролета
Фазовый метод
Импульсный метод (камеры с затвором)

## Slide 5: Direct Time-of-Flight imagers Измерение прямого времени пролета
Излучается импульс и в каждой точке матрицы измеряется точное время его возвращения.

## Slide 6: Фазовый метод
Измеряется фазовый сдвиг принятого сигнала относительно излучаемого.
Зная полученный сдвиг по фазе и скорость света получаем дальность до объекта:

## Slide 7: Range gated imagers Метод с применением затвора
Короткий лазерный импульс освещает сцену, а сверхчувствительная ПЗС-камера открывает свой скоростной затвор лишь на несколько сотен пикосекунд. Трёхмерная сцена рассчитывается по последовательности двухмерных изображений, которые регистрируются при увеличении задержки между импульсом лазера и открытием затвора.

## Slide 8: Одновременное включение/выключение источника света и открытие/закрытие затвора

## Slide 9: Задержка открытия/закрытия затвора

## Slide 10: Задержка открытия/закрытия затвора

## Slide 12: Области применения Робототехника
Навигация в замкнутом пространстве
Сканирование и отслеживание объектов
Предотвращение столкновений
Измерение объёмов

## Slide 13: Области применения Медицина
Контроль состояния и положения пациента
Правильное размещение пациента для МРТ и КТ

## Slide 14: Области применения Смартфоны
Разблокировка по лицу
Создание трехмерных моделей
Эффекты на фотографиях и видео

## Slide 15: Области применения Игры
Kinect 2.0

## Slide 16
Спасибо за внимание!